## Slide 1
driver delay用NLDM和CCSD table的计算方法

## Slide 2: CalcDrDelay
CalcDrDelay
CalcDrDelayAdvanced
CalcDrDelayBasic
updateCellCCS
Use ccsd table to calculate delay
updateCell
Use nldm table to calculate delay
Driver cell analysis mode == advanced
Driver pin has ccsd table

## Slide 3: CCSD-updateCellCCS
计算effective cap
插值拼接得到driver waveform
波形匹配
得到driver trans和delay

## Slide 4: CCSD-effective cap
基本思想: 平均电流相等, 即电荷量相等
常用：输出电压波形为ramp，时刻相等
参考： Gate_Delay_Estimation_With_Library_Compatible_Current_Source_Models_and_Effective_Capacitance

## Slide 5: CCSD-driver waveform
建电压波形查找表：
  曲线对电容充电，转换成电压波形
output cap
cap_1
cap_2
cap_n
inpute trans
trans_1
trans_2
trans_m
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
参考：dbCCSVect->DoBuildVoltageTbl(……）
电压波形查找表

## Slide 6: CCSD-driver waveform
电压波形内插(对trans和cap进行插值）：
  根据input trans找出邻近的两行的电压波形，根据effective cap1找出邻近的两行的电压波形，根据effective cap2找出邻近的两行的电压波形
  对每个相同电压点，对时间进行内插
  插值方法：z为time, x为input trans, y为output net cap
  计算出ABCD后，得到c1对应的波形和c2对应的波形，在0.5vdd的点对两个波形进行拼接得到最后的电压波形。
  测量波形得到cell delay和output trans。

## Slide 7: NLDM-updateCell
用frTrans和lumpCap查NLDM表得到出drTrans
算出effective cap1和cap2
用frTrans和eff_C1和eff_C2查NLDM表得到drTrans1和trans2
Merge drTrans1和drTrans2
Trans = ratio*trans1+(1-ratio)*trans2
Ratio = (rise – downRise) / (upRise - downRise)
用frTrans和eff_C1查NLDM表得到delay

## Slide 8: NLDM—查找表
cell delay查找表: cell_rise/fall
  index1: input trans
  index2: output net cap
output trans查找表: rise/fall_transition
  index1: input trans
  index2: output net cap
基本原理:
  z为cell delay或output trans, x为input trans, y为output net cap
使用方法：
  查找与input trans相近的两行x1,x2
  查找与output net cap相近的两列y1, y2
  计算ABCD值
  用公式计算cell delay或output trans

## Slide 9: NLDM—waveform flow
Save all sinkpin’s normalized waveform
遍历wave_arr，查找每个与sink normal wave相同的drpin对应的transition table，查出相应的drTrans，最后比较得到最worst的trans