## Slide 1
Advanced Stage Flow

## Slide 2: Prerequisites
Main function：CalcStageDelayAdvanced()
有RLCTree
有CCSD info
Cap 不能太大：ccsd 表里最大cap的1.5倍
Delay calculation effort：arnoldi || adaptive && elmore delay > thr

## Slide 3: Overview
Build ROM并得到极点：InitWdcMgr()
遍历所有的driver cell arc：
  计算driver pin的waveform，得到cell edge delay和slew：DriverDelCalcForOneCellEdgeCCS()
  遍历所有的sink pin，分别计算net edge delay和slew，UpdateEdgeDelayNSlewCCS()
检查收敛性：查每个sink pin的receiver cap，判断lump cap是否收敛，不收敛则更新NetRLC，回到1，最多迭代3次（waveform 5次）：IsReceiverConverged()

## Slide 4: InitWdcMgr
min_max、rise_fall、c1_c2
CTArnoldi

## Slide 5: cell delay计算 ——BuildVoltageSet
根据cell edge查表driver model
IV转换：对电容充电，将电流波形查找表转换成电压波形查找表
电压波形切割：对电压波形以0.02vdd为间隔切割成51个点，记录51个点时间（减小memory）
output cap
cap_1
cap_2
cap_n
inpute trans
trans_1
trans_2
trans_m
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
dbCCSLut->BuildVoltageTbl(……), dbCCSVect->DoBuildVoltageTbl(……）
电压波形查找表

## Slide 6: cell delay计算 ——BuildVoltageSet
电压波形内插(trans内插）：
  根据input trans找出邻近的两行的电压波形，内插为一行input trans对应的电压波形
  相同电压点，对时间进行内插
求电流波形：
  根据公式求电流波形，相当于建立同时刻电压电流对应关系波形，由time关联
trans_1
trans_2
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
input trans
cap_1
cap_2
cap_n
input trans
t
I
t
I
t
I
t
I
电压波形内插
求电流波形查找表

## Slide 7: cell delay计算 —— Ceff
基本思想: 平均电流相等, 即电荷量相等
输出电压波形为ramp，时刻相等
ramp
输出电压波形
output trans预估：根据input trans和lump cap查NLDM表得到output trans或用上次迭代计算得到的output trans
根据公式计算ceff：

## Slide 8: cell delay计算——outWaveform
电压电流插值（cap内插）：以ceff确定查找表的上下边界，并内插，计算0和0.5%vdd的time和curr（rise为例），得到driver voltage wave和current wave前两个点
t
v
t
v
t
v
t
v
cap_1
cap_2
cap_n
t
I
t
I
t
I
t
I
input trans对应的电压波形
input trans对应的电流波形
假设ceff 在cap_1，cap_2之间
电压波形
电流波形
IV曲线
cdcStageDelay:: CalcOutPinWaveSimulation()

## Slide 9: cell delay计算——outWaveform
卷积求下一点电压：
  根据当前电压波形线性预测t_next点的电压v_next_pred
  由t_next和v_next_pred查电流曲线得curr_next_pred
  电流波形加上(t_next, curr_next_pred)点和ROM，递归卷积计算t_next的电压值v_next
bound更新：根据v_next反查电压波形表，得到t_next接近的两个电压波形曲线(V1-T1, V2-T2)和电流波形曲线(I1-T1, I2-T2)
插值得下一点电流：
  v_next在电压波形曲线V1-T1, V2-T2中的时间记为tt1和tt2，对应电流为curr1和curr2
  电流插值（平方插值）：
cdcStageDelay:: CalcDrvPinDeltaVIterRec()

## Slide 10: cell delay计算——outWaveform
重复9~11，直到电压波形接近delay量测电压，将ROM由C1切换为C2
重复9~11，直到电压波形接近Vdd (rise为例，一般为0.95Vdd)
电压波形线性外延，得到完整波形
记录outWaveform，量测cell delay和output trans, waveform做波形匹配得eff trans
电压波形线性外延

## Slide 11: net delay计算原理
t
v
t
v
residue，我们工具将称为residue
极点
：
时域V(t) | 频域V(s)
 | 1/s*F(s)
时域V(t) | 频域V(s)
 | 1/s*F(s)
t
v
t
v
Inverse Laplace transform
Inverse Laplace transform
wdcUtil::EvalRampFunc(…), wdcUtil::EvalStepFunc(…)

## Slide 12: net delay计算方法
电压分割法（递归卷积，无需从头计算，灵活）
  将输入波形分解成多个基本波形（ramp或step）的叠加：CalcSlopes()
  对每个基本波形零极点公式得到
  将相加得到实际输出波形
  其中：极点数， 为波形点数
第n点电压值：
极点i对应的第n点电压值：
衰减分量
step分量
ramp分量
cdcStageDelay::CalcRealVoltagePartial(…)
输出电压波形
输入电压波形的分解

## Slide 13: net delay flow
由driver波形逐点计算sink波形：CalcNetEdgeDelayInputSweep()
  vout超过0.5vdd后，回退一个点重新用c2的rom计算
  粗略波形，做为参考
牛顿迭代解0.3/0.5/0.7 vdd处的准确时间t值： SolveTimeUseNRIterNew()
  0.5vdd处用两个ROM计算两次得t_diff, t_0.7vdd = t_0.7vdd - t_diff
  Waveform flow需进行多次牛顿迭代得到sink波形：BuildSinkWaveform()
量测trans和delay（包括cxtrans，计算c1c2）
  Waveform波形匹配得eff trans
CalcResponseAllEach()
CalcResponseDiffAllEach()
sink
driver