## Slide 1
solve CCSD

## Slide 2: ccsd model
缘由：工艺节点缩小，wire电阻增大，戴维南等效电压源变得不精确，同时miller电容效应明显，波形变得扭曲
ccsd model分driver model和receiver model
driver model:
  将driver等效为电流源：wire电阻大，依旧准确
  look up table：output_current_rise/fall
receiver model:
  考虑miller效应，将pin cap分为2段：rise为例，0~0.5 vdd用c1， 0.5vdd~vdd用c2
  look up table：receiver_capacitance1_rise/fall对应c1，receiver_capacitance2_rise/fall对应c2
input trans
output cap
time
output current
input wave arrival time
c1阶段的input trans
output cap
c2阶段的input trans
output cap
driver
上级receiver
receiver
下级driver
c1/c2
current source
等效

## Slide 3: ccsd driver model
定义在timing arc内，在output pin的timing group内找到
查表方法：
  index1: input trans
  index2: 本级effective cap
output cap
t
I
t
I
t
I
t
I
t
I
t
I
t
I
t
I
t
I
t
I
t
I
t
I
t
I
t
I
t
I
t
I
cap_1
cap_2
cap_n
inpute trans
trans_1
trans_2
trans_m
电流波形查找表

## Slide 4: ccsd driver model
电流波形随output cap的变化
电流波形随input trans的变化

## Slide 5: ccsd receiver model
arc based:
  定义在timing arc内，在output pin的timing group内找到
pin based：
  定义在pin group内
同时定义时，使用arc based和pin based查表最worst值
查表方法：
  index1: cxtrans1, cxtrans2
  index2: 下级lump cap 或者 effective cap
receiver pin waveform
liberty中slew和delay的threshod定义

## Slide 6: ccsd flow ——cell delay计算
建电压波形查找表：
  曲线对电容充电，转换成电压波形
output cap
cap_1
cap_2
cap_n
inpute trans
trans_1
trans_2
trans_m
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
参考：dbCCSLut->BuildVoltageTbl(……), dbCCSVect->DoBuildVoltageTbl(……）
电压波形查找表

## Slide 7: ccsd flow ——cell delay计算
电压波形内插(trans内插）：
  根据input trans找出邻近的两行的电压波形，内插为一行input trans对应的电压波形
  相同电压点，对时间进行内插
求input trans对应的输出电流波形：
  2中的电压波形根据公式求电流波形
  相当于建立同时刻电压电流的对应关系，通过time关联
trans_1
trans_2
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
v
input trans
cap_1
cap_2
cap_n
input trans
t
I
t
I
t
I
t
I
电压波形内插
求电流波形查找表

## Slide 8: ccsd flow ——cell delay计算
求解ceff：
  output trans预估：根据input trans和lump cap查NLDM表得到output trans
  根据公式计算ceff：
电压电流初值确定（cap内插）：以ceff确定查找表的上下边界，并内插，计算0和0.5%vdd的time和curr（rise为例），得到driver voltage wave和current wave前两个点
t
v
t
v
t
v
t
v
cap_1
cap_2
cap_n
t
I
t
I
t
I
t
I
input trans对应的电压波形
input trans对应的电流波形
假设ceff 在cap_1，cap_2之间
电压波形
电流波形
IV曲线

## Slide 9: ccsd flow ——cell delay计算
卷积求下一点电压（v_next）和电流（I_next）：
  线性外延电压波形得下一点t_next处的电压预测值v_next_predict
  v_next_predict查电流波形，插值得下一点t_next处电流预测值I_next_predict
  根据电流波形和阻抗Z(S)，卷积计算下一点t_next处的电压值v_next
  v_next查电流波形，插值得下一点t_next处电流I_next：
    v_next在电压波形曲线V1-T1, V2-T2中的时间记为tt1和tt2，对应电流为curr1和curr2
    电流插值：
  一致性检查：I_next 和I_next_predict，v_next和v_nex_predict。
    若不收敛，则用I_next_predict=I_next，v_next_predict= v_next，重复③~⑤
重复6，直到电压波形接近delay量测电压，将ROM由C1切换为C2
重复6，直到电压波形接近Vdd (rise为例，一般为0.95Vdd)
电压波形外延，得到完整波形
量测cell delay和output trans
插值得下一点电流
电压波形
电流波形
IV曲线

## Slide 10
solve CCSN

## Slide 11: ccb (channel connected blocks)概述
arc based ccb:
  定义在timing arc内
  arc对应的input pin和output pin的电压波形可以通过arc based ccb关联起来
pin based ccb:
  定义在pin group内
  反应pin与internal node之间的关系， input pin和output pin不能直接通过pin based ccb关联起来
arc based ccb优先
可求解任意扭曲波形: ccsd由input trans查表，忽略了波形扭曲
vi
vo
Io
Vdd
Gnd
Vin
Vo
Vi
CCB1
first stage
CCB2
last_stage
Io
ccb model

## Slide 12: ccb (channel connected blocks)概述
表范围：Vi,Vo在（-Vdd, 2Vdd）之间
  Vdd=0.72V为例
上拉网络开启，rise
下拉网络开启，fall
Vo=0
Vo=Vdd
Vo=Vdd/2
不同输入电压Vi下输出电流Io与输出电压Vo的关系曲线

## Slide 13: ccb (channel connected blocks)概述
Vo
Io
Vdd
饱和区
线性区
反向线性区
kink效应
NMOS IdVd曲线（Vin=Vdd）
PMOS IdVd曲线（Vin=0V）
Vo
Vdd
反向线性区
线性区
饱和区
kink效应
vin=0
Io
Vin=0, pull-up网络开启，PMOS on, NMOS off
Vdd
Gnd
Vo
Vin
Io
Vdd
Gnd
Vo
Vin
Io
Vin=Vdd, pull-down网络开启，PMOS off, NMOS on

## Slide 14
一、预备知识

## Slide 15: 微分方程的近似—欧拉近似
微分方程：
Forward Euler 近似：
Backward Euler 近似：
Trapezoidal rule 近似：

## Slide 16: 微分方程的近似—电容等效电路
微分方程：
Forward Euler 近似：
Backward Euler 近似：
Trapezoidal rule 近似：
c
即
即
原始电路
后向欧拉近似
梯形近似

## Slide 17: 稳定性分析
测试方程:
Forward Euler 近似:
即：
-
灰色为稳定区域

## Slide 18: 稳定性分析
大部分系统为衰减系统，一般要求左半平面稳定
Trapezoidal rule 最优
Backward Euler 其次
Forward Euler 不稳定
-
Backward Euler
Trapezoidal rule
-
Forward Euler
c
r

## Slide 19: 误差分析（收敛性分析）
Forward Euler 近似：二阶收敛
Backward Euler 近似：二阶收敛
Trapezoidal rule 近似：三阶收敛

## Slide 20
二、 Backward Euler 近似（cht做法）

## Slide 21: single stage ccb + lump cap
节点电压方程：单节点
𝐼 为查ccb表（VIVO表）得到：
  vi用vi_tn，vo用或者预测的
ccb
Vin
V
I
c
cm
ccb
Vin
I
Backward Euler等效

## Slide 22: single stage ccb + pi model
ccb
Vin
V1
I
c1
cm
ccb
Vin
I
Backward Euler等效
c2
r
PI型网络分析
V2
节点电压方程：双节点

## Slide 23: 2 stage ccb + lump cap
ccb1
Vin
V1
I1
cg
cm1
c
ccb2
cm2
I2
V2
ccb1
Vin
I1
I2
ccb1
Vin
I1
I2
rhs_1
rhs_2
PI型网络分析
等效
化简

## Slide 24: 2 stage ccb + lump cap
节点电压方程：双节点
ccb1
Vin
I1
I2
rhs_1
rhs_2

## Slide 25: 2 stage ccb + pi model
ccb1
Vin
V1
I1
cg
cm1
ccb2
cm2
I2
V2
ccb1
Vin
I1
I2
ccb1
Vin
I1
I2
等效
化简
c1
c2
r
V3

## Slide 26: 2 stage ccb + pi model
节点电压法：三节点
ccb1
Vin
I1
I2
定义：