## Slide 1
打造完整的国产芯片数字EDA平台
电源完整性分析
Chip Power Model

## Slide 2: 主要内容
电源完整性
CPM简化模型
SPICE电路实验

## Slide 3
01.
电源完整性

## Slide 4: 参考资料
https://sci-hub.se/10.1109/isemc.2019.8825256

## Slide 5: 电源完整性
国际半导体技术蓝图(ITRS)2015的报告中预测, 最低供电电压在2023年将会降到0.65V, 相应的需要降低供电电路自身的阻抗来保证芯片正常工作，所以带PCB和封装的供电网络分析尤为重要。
PCB-Package-Chip
Power Delivery Network

## Slide 6: 电源完整性
基本概念
  供电电压经过电源网络后，目标工作点的电压是否能让器件正常工作
关注点
  IR drop
  同步开关噪声
  电磁辐射噪声

## Slide 7: 电源完整性
供电网络阻抗-频域图
  封装的电容、寄生电感
  裸片电容
  1E8Hz频率附近芯片失效风险较高
裸片电压-时域图
  RVRM + RPCB + RPKG -> DC Drop
  CPKG 、LPKG 、CDIE -> AC Noise

## Slide 8
02.
CPM简化模型

## Slide 9: CPM简化模型
分块、降阶
  无源RC电路
  Multiple Order -> Lumped
  略损失高频准确性简化计算
Switching instance
  压控电流源
  中低频调节PKG和PCB De-Cap降噪
  高频优化Die的供电网络和Die De-Cap降噪

## Slide 10: CPM简化模型
分块、降阶
  无源RC电路
  Multiple Order -> Lumped
  略损失高频准确性简化计算
Switching instance
  压控电流源
  中低频调节PKG和PCB De-Cap降噪
  高频优化Die的供电网络和Die De-Cap降噪

## Slide 11
03.
SPICE电路实验

## Slide 12: 板级电源设计案例 - 去耦电容(Decap) 1
电源稳压模块(Voltage Regulator Module，VRM)
  在一定频率范围内，无论输出电流大小多少，输出电压基本不变
去耦电容
  利用电容的储能特性，吸收对VRM过度的电流倒灌，或者补偿对VRM过度的电流索取
  在设计需求频率范围内，电源等效阻抗越小，稳压效果越好
Z

## Slide 13: 板级电源设计案例 - 去耦电容(Decap) 2
实际电容模型：C = ESR+ESL+ESC

## Slide 14: 板级电源设计案例
SPICE演示（LTspice）

## Slide 15
THANK YOU
WWW.GIGA-DA.COM
电话：0755-61018899
邮箱：info@GIGA-DA.COM
邮编：518000