## Slide 1
Basic concept of objects
cell
cell
pin
pin
net
port
· cell 可以是Verilog中实例化后的模块，如一个反相器，与非门等，也可以是综合后可以看到的LUT、DSP以及PLL等资源。
· cell的引脚就是pin，即模块的输入输出信号，并不是芯片的引脚。
· net就是pin与pin的连线。
· port与pin不同，port是顶层文件中声明的输入输出信号，和外部模块通信的引脚。
· Top module包含多个sub module
Sub-module
ALU
Sub-module
FPU
Top-module
cell

## Slide 2: Basic command：get_*
command | -hierarchical | -regexp | -nocase | -filter | -of_objects
get_cells | √ | √ | √ | √ | √
get_nets | √ | √ | √ | √ | √
get_pins | √ | √ | √ | √ | √
get_ports | X | √ | √ | √ | √
get_clocks | X | √ | √ | √ | √
· -hierarchical 可以缩写成-hier
· -of_object可以缩写成-of
· -filter是过滤出符合条件的objects

## Slide 3: -of_object
I
O
A
B
C
Example：
get_cells –of[get_nets –of[get_pins –of[get_cells A] –filter{DIRECTION==OUT}]]
先通过get_cells A找到A，然后获取其pin，I和O，由于加了过滤条件，因此找到的是Opin，再通过Opin找到net，上图中蓝色的线，最后通过net找到与之相连的cell：A、B、C

## Slide 4
-hier 即遍历每一层去寻找目标
-hierarchical
top
A
B
A1
A2
B1
B2
Example:
get_cells A* 输出{A}
get_cells {A* B*} 中间加空格 输出 {A} {B}
get_cells –hier {A* B*} 输出{A}{A/A1}{A/A2}{B}{B/B1}{B/B2}
get_cells B/* 输出{B/B1}{B/B2}
get_cells –hier */U31 输出{A/A1/U31}{B/B1/U31}
U31
U31