## Slide 1
国标 waveform 同步会议

## Slide 2
背景：
CHT需要支持解析新的格式波形文件：USDB（unified signal database）
USDB文件是一个国标的高压缩比的波形数据库（二进制文件），对标FSDB格式文件，包含信号翻转信息。
目前大致还需要三个方面的支持：
1. USDB格式文件 基本讲解，功能，格式，和用法等。
2. 材料支持（page3）
3. 问题解答（page4）
USDB waveform 支持

## Slide 3
回调函数，一般使用文档中7.3提供的函数。
通用流程
打开DB，DB->var/signal handle->iter->得到Value->关闭DB
->注册call back（to_vcd文件中使用此flow）

## Slide 4
USDB waveform 支持
2. 材料支持
1.头文件 动态链接库和相关文档。（目前拿到的动态库与文档不匹配）
2. DEMO code，具体函数使用方法演示。
3. USDB验收测试报告，如何判断USDB文件能成功验收。
4. UVD产品使用介绍，产品培训说明。

## Slide 5
3. 问题解答
Q1：USDB压缩后，会有信息上的丢失么，会有波形上面的过滤行为么？
不设置会filter glitch
Q2：尝试使用UVD转换VCD功能，VCD->USDB->VCD后，wire ID产生了变化，有无方法让VCD保持不变？
没有
Q3：USDB如何验收，UVD能根据输入USDB产生一个翻转报告么，如果有报告，那么报告的格式是什么呢，包含哪些信息？
Q4: code具体问题：
Q5: 是否要设置回调函数，err return中
需要设置，否则retrun是空，解决方式：添加回调函数（level，userdata，message），打印第三个参数。
Q6:遍历scope，如何遍历多层
与VCD类似，一层一层遍历，中间节点是scope，没有值，需要继续向下遍历。
USDB waveform 支持

## Slide 6
Q7. 能否跳到对应时间点
有对应API，goto_time
Q8. fsdb有session 概念，时间0-100，可能会分隔成两个session，进行存储，USDB是否有seesion概念，
如果有，如何去跳转session。分session就可以并行分布式处理，加快处理速度。
USDB没有session概念。
Iterator ready的话，可以分开时间做多线程（goto_time）
Q9. 拿到一个signal，能否直接取得完整的waveform，还是需要迭代一个点一个点取内容。
目前是一个点一个点拿到翻转信息。
Q10. 如何拿signal，能否拿到top下所有层级signal
Full name（get_handle_by_fullname top/aaa/bbb/ccc/ddd）
一层一层拿
Q11. 是否有strip path 概念？Db: /top/aaa/bbb/cccc. VCD: top1/top2/top3/top/aaa/bbb/ccc
有，Hierarchy 需要用户提供
Q12 能否知道有多少个symbol？
目前还没有，待增加property。
Q12一个signal有多少count
目前还没有，待增加。

## Slide 7
Q13 glitch 处理方式，是否处理。
如果无处理，会自动filter glitch
如果有标记，可以记录glitch
Q14 dump on/off，check db是否有状态
Q15 VCD->USDB->VCD， signal 对应 id 会改变。
确实会改变
Q16 如何比较两次转换,CHT: VCD->USDB->VCD和，UVD: VCD->USDB->VCD,如何确定两个VCD一致？
Utility diff，VCD该怎么diff？
Q17 VCD转换如果有问题，问题怎么处理
Rise出来给到UVD同事处理。
Q18. 是否有测试验收报告，corner case如何处理，e.g. 同时刻多翻转
有报告，正向功能性报告。
Q19 USDB 分reg wire 么
分，有数据类型定义，可以quarry类型

## Slide 8
Q20 支持模拟信号么
暂时不支持
Q21 位数给定，bus 32位，是否会补全到32位
Q22 bus如何存储
Bit or bus 存储，两种方式
Q23 如果有Q[0:63],
遍历出来的是 Q[5], or Q 000100000…..
有属性得知bus位数，bus位数大于1按照bus处理
数据类型根据value type决定。
Q24 如果使用错误type，用普通value拿bus，是否拿到第一个值，还是会有error
如果type不兼容，会return 成功or失败
Q25 goto_time是否可以任意方向走
可以双向。go_to_start可以直接到起始位置
Q26 initial value是什么
第一个点，如果只有一个点，goto_next会失败。

## Slide 9
Q27 如果有signal，没有value，可以get 到signal么
可以拿到signal，拿不到value。
Q28 goto_time可以到没有翻转的时刻，拿到value么？
如果时间：1 3 5 有value， goto_time 2的话，会找到1的value，如果时间超过VCD时间，会失败。
Q29 symbol 对应的waveform 可以，快速拿到对应的start time和end time。
有对应的API可以使用
Q30 拿到一个scope，可以怎么得到scope下面的scope，深度是否可知
可以拿到这一层scope下面单独一层的scope数量，深度无法得知，没有递归处理。
Q31 scope traverse 下面层级，是否可以判断是node还是scope
可以，包括在handle属性里面
Q32 可以边写边读么，sync db
可以，在两个不同进程
Q33 waveform iterator，是否会自动销毁
需要调用free_iterator，否则会有内存泄漏，其他对象也需要手动free。

## Slide 10
Q34 reset_iterator_variable 作用
在调用add_iter_by_handle，会把addxxx里signal handle加入list，调用load，数据加载，reset会清空list
Q35 reset使用场景
如果一个signal 一个signal 读，没有必要使用reset，查询时使用，将需要的部分signal放入list，再去读
Q36 signal读入load后，有Uid，是否和写出到VCD中的id有关
无关
Q37枚举类是否也要手动释放
需要，存储在栈上
Q38 get current handle，是否可以递归使用，拿到最上级
可以知道最顶部parent
Q39 在a/b/c的scope中，get_scope_name，得到的是什么
得到c，当前scope的名字
Q40 get_var_dims，获得维度么
是的

## Slide 11
Q41 handle种类是特定的么，对应函数用对应handle
是的，使用var_handle的地方用scope_handle会报错，如果obj_handle，可以使用继承下的handle种类
Q42 traverse top DB，是否需要传入call back函数
需要call back函数来决定如何处理。
Q43 get_composet_member, 什么是组合var
一个struct var handle，在verilog定义一个struct，会得到一个组合var
Q44 如果有struct类型数据，需要怎么处理。
Struct数据属性像是一个scope，但是类型是一个var，得知Struct中所有值需要再去遍历
Q45 创建var的时候，（写的时候），有个id，和VCD中id有关么
无关，读的时候不能创建var，只能拿到var。
Q46 是否有demo
在下载文件中有四个demo。
Q47 是否有UVD，如何在图形界面测试使用。
没有UVD，没有额外程序使用。

## Slide 12
Q47 UVD license问题需要解决
待回复
Q48 VCD correlation 工具，比较两个VCD区别，vcd diff 工具
UVD 有diff功能，有开源工具，(等链接) hisi环境会用VCS提供的diff工具。
UVD在内部时，用USDB做diff
Q49 get_vc_iterator_by_index
只找一个bit，或者partial range看一部分。