## Slide 1
Using Machine Learning to Predict Path-Based Slack from Graph-Based Timing Analysis
Andrew B. Kahng, Uday Mallappa, Lawrence Saul
Paper introduction by PeiJie Tian

## Slide 2
Contents
Background
Proposed Solution
Modeling Methodology
Validation
Conclusions
1
Notes: 接下来通过这五个方面来对这篇论文做一个介绍

## Slide 3
Background
2
A significant portion of runtime is spent on analysis of timing
Accuracy
Runtime
tradeoff
Accuracy of timing analysis is a serious concern.
Improved accuracy helps to reduce overdesign, particularly in P&R-based optimization and timing closure steps
graph based analysis, GBA
path based analysis, PBA
Notes: 现代EDA设计工具通常要处理超过一百万个门器件，所以运行时间都比较长，整个设计流程中有很大一部分时间是用于时序分析。时序分析的准确性在布局布线和优化阶段非需重要。
这就造成了矛盾，如果运行时间短，则得到的结果往往是偏离比较大的（graph based analysis, GBA），而如果要得到精确的结果，则运行时间会非常的长（path based analysis，PBA）。这就是精度和运行时间之间的折衷。
现代先进的节点多依赖于MCMM多工艺角多节点以及PBA模式，如果PBA 相对于GBA运行速度比较快的话，那么大家都会只使用PBA，但是问题就在于PBA的运行时间太长了。在设计初级阶段，当时间违例比较多的时候，对分析的精度的要求可能没有那么高，所以设计初阶段一般用GBA，但是到了后期时序收敛阶段基本上必须要打开PBA模式。
但是这时候设计者为了修timing violation已经在功耗和面积方面做了很多努力，但是在PBA后却发现已经overdesign了，做了很多没必要的工作

## Slide 4
Background
2
Transition propagation from launch flip-flop L2 to capture flip-flop C1.
Notes: 从launch flip flop L2 到capture flip flop C1，这是一条时序路径，但是最差的情况发送在蓝色这条路径上，对于器件A1和A2，A2的延迟是通过A1的输入pin上的转换时间来计算的。
在GBA模式下，A1的两个pin的转换时间都是用最差的转换时间，因此A2的延迟就会比较大
在PBA模式下，A1的两个pin的转换时间是根据各自的转换时间计算的，所以到达A2的延迟就会比较小，但是也比较准确，这也是为什么GBA比PBA悲观的原因
这种悲观的预测在路径上累计就会导致端点到达时间的悲观预测。而且会对采样寄存器的建立时间起到负作用。

## Slide 5
Background
2
Terminology definition
PBA-GBA path arrival time divergence
arrival time change at the endpoint
PBA-GBA endpoint arrival time divergence
arrival time difference at a given endpoint between the worst timing path reported by PBA, and the worst timing path reported by GBA
“PBA-GBA divergence” indicates PBA-GBA path arrival time divergence
Bigram Two consecutive (cell) stages in a timing path
AT Arrival time
TR Transition time
PD Propagation delay
SL Timing slack
TRgba TR in GBA mode
TR_MAXgba max{TRgba}
TR_ratgba 1 – TRgba / TR_MAXgba
Notes: PBA-GBA路径到达时间差定义为同一条路径上PBA和GBA到达端点处的时间差值
PBA-GBA端点到达时间差定义为给定一个端点，在PBA模式下最差路径的到达时间和在GBA模式下最差路径的到达时间之间的差值，也就是说最差的路径可能是不同的路径
两个之间的差别是一个针对同一条路径，一个针对端点
接下来如果有提到PBA-GBA divergence，它指的是路径到达时间的差值

## Slide 6
Background
2
Major contributions
1
develop a predictor of PBA from GBA, potentially reducing overdesign as well as design schedule.
2
propose a novel combination of bigram-based path modeling, classification and regression trees, and selection of model features available from GBA.
3
perform studies in a 28nm FDSOI foundry enablement, and demonstrate significant reductions of pessimism, without significant runtime overhead
Notes: 这篇文章主要的工做有如下几点：
1、第一个开发这个预测模型的，并可以减少过度设计和设计进度
2、提出了一个基于bigram的路径模型，分类回归树和模型特征选择，这三方面的一个组合
3、他们在28nm的FDSOI foundry 中测试了这个模型，并证明它可以显著减小悲观的 timing slack，并且不会显著增加运行时间

## Slide 7
Proposed Solution
2
Problem Statement
Given a training set Ptrain of (PBA-GBA) path-consistent path analysis pairs, use Ptrain to train a learning model that predicts PBA-GBA divergence for a testing set Ptest (where Ptest ∩ Ptrain = ∅) of paths that are analyzed in only GBA mode
Notes: 问题陈述：给定一个路径连续的PBA-GBA值，使用该训练集来训练一个可以预测新的GBA值的模型，训练集和测试集是没有交集

## Slide 8
Proposed Solution
2
PBA-GBA divergence of a timing path can be estimated either stage-wise or path-wise
Stage-wise
Path-wise(lumped modeling)
Why using stage-wise modeling?
N increases
lumped modeling
lumped modeling shields stagespecific details and inter-stage variations
very large space of features
difficult to identify outlier stages that are the “root causes” of misprediction
Stage-wise modeling
a fine-grain modeling for each stage and accounts for inter-stage variation
bounding stage-wise errors helps limit path mispredictions
Notes: PBA-GBA可以按阶段和按路径，我们将后一种方法称为集总路径建模，所谓的阶段可以简单理解为一条路径上的器件，一个器件就代表一个阶段
如果是按阶段来的模型，有n个阶段的路径就有n-gram，随着n的增加，阶段模型就趋近于集总模型。
为什么选择阶段模型？
1，集总模型会屏蔽某个特定阶段的细节和阶段间的变化。这会照成过大的乐观误差。
2，集总模型的特征空间过于巨大。特别是随着阶段的增加，
3，很难找出离群值，这往往是导致错误预测的原因
相反：
1，阶段模型会给每个阶段一个很详细的建模，而且考虑到了阶段间的变化。
如果我们把每个阶段的误差都限制在一个范围内，那么最后的路径误差就会得到保障，
2，比较容易找出离群值，而且在该阶段的模型当中添加某个特征也比较容易。

## Slide 9
Proposed Solution
2
Why using bigram?
Notes: PBA和GBA的区别在于输入pin的值，GBA取最差，PBA根据实际数值来，但是这个值会被转换为下一个器件的到达时间差值，因此前后两个器件其实的不可分割的一对，这就是为什么要使用bigram的原因
（如果使用单个的单元来计算的话，那么随着N的增大，其间的组合将会非常的多，而使用bigram将会更容易计算。）

## Slide 10
Proposed Solution
2
Selection of Features
transition time of the first cell in the bigram unit;
transition time of the second cell in the bigram unit;
arrival time of first cell in bigram unit;
transition time ratio (TR) of first cell in bigram unit;
arrival time of second cell in bigram unit;
drive strength of first cell in bigram unit;
drive strength of second cell in bigram unit;
functionality of first cell in bigram unit;
functionality of second cell in bigram unit;
fanout of first cell in bigram unit;
load capacitance of first cell in bigram unit;
accumulated transition time ratio of first cell in bigram unit;
propagation delay of second cell in bigram unit.
TRgba, TR_ratgba
Notes: 他们全面地评估了影响PBA-GBA差值的电器和物理特征，最后挑选出13个比较大程度上影响PBA-GBA差值的变量：简单介绍一下这些特征
TRgba,TR_ratgba是两个影响最大的因素，但是单单这两个因素却不足以精确的预测。

## Slide 11
Proposed Solution
2
Mean_init – all 13 features
Mean_reduced – with reduced features
Model_accuracy_reduction
= * 100
Notes: 减少其中一个特征会减少大概2%的精度，减少2个特征大概会减少4%的精度
Mean_init：使用了所有的13个特征值，
Mean_reduced：减少某个特征值
Model_accuracy_reduction = (mean_reduced – mean_init) / mean_init * 100

## Slide 12
Proposed Solution
2
(1，2)
(1，3)
(1，4)
(2，12)
(3，11)
(3，12)
(4，5)
(4，6)
(4，9)
(5，7)
(5，13)
(8，12)
(9，11)
1，3，4，5，12
Features pairs
Notes: 这里罗列了所有精度下降超过50%的特征对，然后把每个特征出现的频率做了一个统计，可以看到出现频率超过3次的特征有1，3，4，5和12，其中1，3 ，4都代表着TR，12也代表着累积的TR_ratio
可以看到，影响比较大的几个特征都是转换时间和转换时间的比率。

## Slide 13
Modeling Methodology
2
Training model selection
Why using classification and regression trees?
linear regression | fail to capture nonlinearity of predictions and complex interactions between features
nonlinear modeling, such as MARS | suffer from two-sided distribution of error
classification and regression trees | improved accuracy, reduced variance and faster runtimes
Notes: 线性模型：无法抓住预测的非线性因素以及不同特征间的联系，比如说输入转换时间，负载和驱动强度之间的联系
非线性模型，比如MARS，会有两端分布误差，这会导致悲观的预测。因为PBA的timing slack总是比GBA的要大，所以一个悲观的预测必定是错误的。
当引入一些高阶效应的时候，MARS就会不是那么能胜任了。
所以他们决定引入树模型，分类和回归树的随机森林具有最好的预测效果。
图中展示了哪些特征是比较重要的，比如在这里最重要的特征选在了x4，对应特征为第一个cell的到达时间，在这个例子中，0.493这个分叉节点把数据分为了75%和25%的子分组，说明这个特征在这个模型中非常重要

## Slide 14
Modeling Methodology
2
Reporting Metrics
Notation | Meaning
actual_maxpath | Upper bound of actual PBA-GBA divergence
actual_99ppath | 99th percentile value of sorted PBA-GBA divergence (in ascending order)
actual_meanpath | Mean absolute value of actual PBA-GBA divergence
Notes: 我们使用一个商用软件的标准来表示他们之间的误差，
Actual_max最差路径下的PBA-GBA
Actual_99p 99%的PBA-GBA误差
Actual_mean 平均绝对误差
Actual 和model之间的差别，图

## Slide 15
Modeling Methodology
2
Classification and regression trees
In regression tree, testing is constrained by the range of arrival time in the training phase
In regression-based modeling, 560ps is constrained to 345ps
GBA arrival time | 24ps to 345ps
PBA arrival time | 14ps to 326ps
PBA-GBA divergence | 0ps to 40ps
Example.
Regression trees
Classification trees
PBA arrival time
PBA-GBA divergence (incremental arrival time gain)
predict
predict
Notes: 这个模型是通过把数据空间划分为特征空间来形成的
对于回归树，我们对每个bigram使用测试数据的特征来预测PBA到达时间
对于分类树，同样的。。。。预测PBA-GBA之间的差值
为什么不同样使用回归树来预测PBA-GBA的差值呢？这是因为在测试阶段，测试的数据点可能超过训练的数据点
论文中提出一个例子：
如果GBA到达时间是24-345ps，PBA到达时间是14-326ps，PBA-GBA差异是0-40ps，在回归树当中，如果一个测试点是560ps，那么他会被当作345ps，这就会导致错误的预测，
但是在分类树当中，PBA-GBA差异能够保持在0-40ps当中，那么错误预测将会减少很多，

## Slide 16
Modeling Methodology
2
two-phase modeling strategy
Notes: Bg代表一个bigram
一个bigram到达时间要根据转换时间增益（ΔTR），所以我们要分为两步来：
1，在PBA模式下,预测ΔTRgain
2，预测PBA-GBA差异，通过TRgain和其他特性，也就是到达时间差
路径差异是通过单个bigram累积起来的
用平均绝对误差来作为分裂树节点的标准

## Slide 17
Validation
2
Runtime
training data set | 2.44M bigrams
data preparation time | 362 seconds
model training time | 219 seconds(one time)
test data set | 1.04M bigrams
data preparation time | 178 seconds
model inference runtime | 17 seconds
GBA runtime | 156 seconds
PBA runtime | 1080 seconds
Notes: 对于具有2.44M二元组的训练数据集，数据准备时间为362秒，模型训练时间为219秒； 这是实际用例的一次性开销。 提供训练有素的模型后，具有1.04M双字的测试数据集的数据准备时间为178秒，模型推断运行时间为17秒。 对于同一测试用例，测试数据上的GBA运行时为156秒，而PBA运行时为1080秒。

## Slide 18
Validation
2
Experiment 1 (Accuracy)
Training set: 70% of the timing paths
Test set : 30% of the timing paths of the same design
Notes: 这4个实验的数据来自一个人工设计的案例，就是这个artificial design，以及另外5个真实的案例，从上到下规模依次减小
实验1：精度验证
实验1的数据用的是真实的案例，70%的数据作为训练集，另外30%作为测试集，实验数据显示在这个表格里，纵坐标各个设计，横坐标分别为平均值，覆盖99%差值的那个点，以及最大的差值，中间的数据，比如这个actual表示实际PBA-GBA的差值，model表示预测的PBA和实际的PBA之间的差值，可以看到这个值是在减小的。
对于三个最大的测试用例，平均值，99百分百值和最大差值分别减少至少61.7％，47.5％和15.9％
这个图从左到右依次是从megaboom 到jpeg_encoder，上面这一行是实际的GBA和PBA的差值，而下面这个是预测的PBA和实际的PBA之间的差值，可以看到，对越大的设计，差异减少的就越大，前三个设计的减少是非常明显的

## Slide 19
Validation
2
Experiment 2 (Robustness)
Training set: post-CTS database
Test set : post-routed database
Notes: 实验2：鲁棒性
实验数据来自真实设计，为了验证鲁棒性，证明这个模型在整个设计流程中都能用，使用的训练集来自CTS后，而测试集来自布线rout之后，
对于三个最大的测试用例，平均值，99百分百值和最大差值分别至少减少了26.6％，26.3％和11.7％
然后下面这个图也直观的显示了减小的程度，同样，对于越大的案例设计，预测减小的差值越明显

## Slide 20
Validation
2
Experiment 3 (Robustness)
Training set: artificial designs and a sample from a real design (30% data points)
Test set : 70% data points of the same design
Notes: 实验3：鲁棒性
本实验的目的是验证使用人工测试案例也能取得不错的效果
训练集：人工产生的测试案例，真实设计的30%的数据，测试集：同一个设计的70%数据
对于三个最大的测试用例，平均值，99百分百值和最大差值分别至少减少了27.1%, 13.5% and 13.4%
同样在这个设计中，模型预测减少的差值也很明显

## Slide 21
Validation
2
Experiment 4 (Endpoint Slack)
Notes: 实验4：端点slack
这个实验的目的是将path-consistent的预测值转换为endpoint-consistent的预测值，这取决于nworst这个选项，图中列出了随着nworst的改变，模型预测的端点差值的变化趋势，用了3个指标来表示
从图中可以明显看出，尽管模型差值度量随nworst值的初始增加而有所下降，但随着nworst的进一步增加反而开始上升并趋近于饱和
最初的下降是由于到达端点的路径有很多条，随着最差路径的增加，这个端点到达时间的差值就会减小，但是最差路径的增加又会到达模型误差变大，所以后面的值反而会上升一点
Nworst 3可能是个很好的点，

## Slide 22
Challenges
2
Notes: 1，实际上，endpoint arrival time gain比slack gain 要大一些，图，因此实际上端点的slack是比较乐观的， 因此该模型还有优化空间，平均这个值会达到4.46ps。
2，如果一个测试数据点距离训练数据点过于远的话，就会产生misprediction
那我们就把它加入到训练点当中，进行下一次的迭代，经过几次迭代后，预测精度就会得到显著提升

## Slide 23
Conclusions
2
model PBA-GBA divergence
machine learning
solve
accuracy-runtime tradeoff
electrical and physical features
bigrams
CART
implementations
Notes: 1，我们建立了一个用来从GBA预测PBA的模型，解决了运行时间和精度之间的折衷。
2，我们提出了一个基于决策树的从路径阶段bigram中提取电气和物理特征的模型
3，在一个28nm 的FDSOI上做了实验

## Slide 24
Thank you!
16