## Slide 2
Notes: 模拟电路花样很多自动化低

## Slide 3
Notes: 射频电路，高频不同的效应。仿真接受发送电磁波
无线发射极。正交化-》LPFs, 模拟的滤波器-》时钟信号X 混频器 （低频信号混频成高频信号）-》PA（功率放大）-》天线发送出去
运算放大器，
数模转换器，
D触发器，也是数字电路，需要SPICE进行很精确的关键路径仿真

## Slide 4
Notes: 输入不变的时候电流电压是多少，DC分析功耗静态工作点
小信号正弦信号，可以用线性输入工具
四个问题，仿真器

## Slide 6
Notes: 跟商用差距20X以上
Xyce 速度最快的spice，代码不是集成spice3f5，从头写过

## Slide 7
Notes: OP, DC 是一回事儿
瞬态，给定初始值常微分方程
AG，噪声，扰动，零极点，灵敏度分析
大信号周期稳态分析。

## Slide 8
Notes: 绿色点是初始解
同伦，插值，迭代，NR （newton 拉夫森）
牛顿法： 初始点，知道 f(x) 也知道斜率。可以在这个点附近，切线近似函数曲线
高维，所有的fn 都等于0
和优化问题的梯度下降法很接近
两类问题：
1. 优化算法，给定一个函数，找到这个函数的最小值
2. 解方程，严格过零
数值方法一般是要迭代的

## Slide 9
向量形式的牛顿优化方法
Notes: 形式很相似，因为优化就是导数为0
牛顿方法比梯度下降更快一点，但是代价更高

## Slide 10
Notes: 常微分方程，微分变量就是时间
U是一个已知的正弦信号
X是内部状态（电路所有电压值）
X同时是未知数
C是已知常数 例如电容，电感
T时间
f(x,u) 代数项，跟历史状态无关。比如电阻的电流，只跟当前时刻的电压有关

## Slide 11
Notes: 简化1
非线性方程解出来，直流分析（不同电压下反复解）
简化2
U幅度非常小，以至于可以线性化，而且是正弦信号

## Slide 23
Notes: 已知某个点，以及斜率
用前向欧拉，反向欧拉，梯形法。算出下一个时刻的值

## Slide 24
Notes: 射频电路仿真
当输入是周期信号，当非周期信号消失后，所有的信号都会变成周期信号。
分析周期成分
周期稳态解。X的值， 微分方程的边界值问题

## Slide 25
Notes: X(T) 是 x(0) 的函数 相邻时间节点的梯度

## Slide 26
Notes: 瞬态灵敏度分析
性能，指标，电路性能
用于电路优化