## Slide 1: 23578 从麦克斯韦方程到基尔霍夫定律
王佳敏
深圳鸿芯微纳技术有限公司

## Slide 2: 目录
积分形式的麦克斯韦方程组；
法拉第电磁感应定律和基尔霍夫电压定律；
电荷守恒定律和基尔霍夫电流定律；
媒质本构关系和电路元件的电压电流关系；
一些评注；

## Slide 3: 积分形式的麦克斯韦方程组
1和2中，S是由闭曲线C作为边界的任意曲面。3和4中，S是包围体积V的曲面。其中，E(电场强度) H (磁场强度) D (电通量密度) B (磁通量密度) J (电流密度)都是向量值函数，rho(电荷密度)是标量函数。J包括外加电流 J_i 和传导电流 J_c。通过2和3式，可以推出连续性方程，也称为电荷守恒定律

## Slide 4: 法拉第电磁感应定律和基尔霍夫电压定律
先看法拉第电磁感应定律 的左边。如果积分曲线的路径是电路的一个回路，那么
即该回路各个元件的电压降之和；而右端项可以写成
，此处是一个（假定为常数的）电感， 是该环路的电流。因此，

## Slide 5
这个式子说明，电路中沿着一条封闭路径的电压降等于穿过由这个闭曲线包围曲面磁通量的变化率，或者说等于经过这个电路中杂散电感（stray inductance）的电压降。这就是电路中的基尔霍夫环路电压定律（Kirchhoff loop voltage law）。
在集总电路的分析中，通常电路的尺寸远远小于电磁场的波长，散杂电感十分小，可以忽略不计并置为零。此时，基尔霍夫电压定律说明，封闭环路的电压降为零。

## Slide 6: 例子：RLC串联电路
这个电路由一个电压源驱动，三个元件串联，一个电阻R、一个电感L和一个电容C。由KVL，
这里（虚线画的） 是散杂电感，是由于电路通电后，电流产生磁场，自身电路回路的磁通量发生变化引起的。再一次，如果散杂电感和电流变化率的乘积很小，对应的是低频应用，上式的右端项可以置为零。

## Slide 7: 电荷守恒定律和基尔霍夫电流定律
电荷守恒定律 的左边，用电路的语言可以写成
这里 表示穿过封闭曲面S电流之和，而右边
定义，是（一个常数）散杂电容，是其两端的电压。

## Slide 8
这个式子表明，电路中穿过封闭曲面的电流之和等于该曲面表面总电荷的变化率，或者说等于流过这个电路中杂散电容（stray capacitance）的电流。这就是电路中的基尔霍夫结点电流定律（Kirchhoff node current law）。
在集总电路的分析中，通常电路的散杂电容十分小，可以忽略不计并置为零。此时，基尔霍夫电流定律说明，一个结点电流的静流入（流出）为零。

## Slide 9: 例子：RLC并联电路
这个电路由一个电流源驱动，三个元件并联，一个电阻R、一个电感L和一个电容C。由KCL，
这里（虚线画的） 是散杂电容，是由于电路通电后，多个支路间引起的。再一次，如果散杂电容和电容两边电荷变化率的乘积很小，对应的是低频应用，上式的右端项可以置为零。与散杂电容相关的，穿过封闭曲面S的电流也包括不经过导线的位移（泄漏）电流。

## Slide 10: 媒质本构关系和电路元件的电压电流关系
电路的欧姆（Ohm）定律是微分形式欧姆定律的特殊形式
磁化和电感的关系
对于均匀的、非时变的媒质，这里M_d是仿照J_d的位移磁流(密度)。再使用法拉第电磁感应定律=，最终

## Slide 11
电极化和电容的关系

## Slide 12: 场与路的对照表

## Slide 13: 评注
从物理学的发展历史来看，电路理论和电磁场理论是分开推进的，且集总参数基尔霍夫电压、电流定律的提出时间远远早于电磁场的麦克斯韦方程组。我想其中的一些原因是：
（早期）关于电路的物理实验更容易。电流通过用电器，电能转化为其他形式的能量，例如发光发热。这些物理效应容易被发现并测量，用眼睛看、用手摸。用电流计串联用电器，电压表并联，就能测量通过这个用电器的电流和电压降。而电磁场的第一个定量物理实验，静电点电荷的库伦定律和卡文迪许扭称实验，需要把一个很小的静电斥力通过力学、光学放大成千上万倍，才能得到观测数据；
电磁场理论需要更多的数学基础。第三页的麦克斯韦方程也不是他本人写出这么精巧的四行公式。理解这几行公式需要懂得第二型曲线积分和第二型曲面积分。从积分形式到微分形式的麦克斯韦方程需要懂得斯托克斯定理和奥斯特罗格拉特斯基-高斯（奥高）定理。而推导集总参数的基尔霍夫定律只需要使用简单的加减法即可。
（当时）电路应用场景更广泛。自从法拉第电磁感应定律提出后，利用时变的磁场产生电场，马上发动了第二次工业革命。生产力的巨大提升使得这些工厂有充裕的资金投入新技术的研究，而新技术的落地应用又推动生产力的前进。

## Slide 14
下一个问题是：既然所有的电磁规律都是由麦克斯韦方程支配的，电路方程只是电磁场方程的特例，为什么不仅是我们公司，整个行业中对于电路方程的仿真仍然是很重要的，什么情况下要切换到电磁场仿真？
简单的回答是麦克斯韦方程太困难了。曲线积分、曲面积分、旋度、散度的定义都很难理解，更不用说如何求解这个方程了。反之，电路方程只是一个代数方程，即便加入储能元件，如电感、电容，也只是一个常微分方程组。电路仿真的代价远远小于电磁场仿真。只有在电路方程描述不够准确、磁场效应不可以忽略的时候，才进行电磁场仿真。

## Slide 15: 练习题
尝试推导积分形式的电荷守恒定律，并指出在什么条件下（函数的光滑性）等价于微分形式的守恒律；
仿照电感的电压-电流关系式，推导电容的表达式；

## Slide 16: 参考文献
Advanced Engineering Electromagnetics, 2nd edition, C.A. Balanis, Wiley, 2012, New York.
The Finite Element Method in Electromagnetics, 2nd edition, J. Jin, Wiley, 2002 , New York.
电磁学, 第二版，徐游，科学出版社，2004，北京.